## Slide 1
特別教育
SCAFFOLDING ERECTION SPECIAL EDUCATION
足場の組立て等 特別教育
組立・解体・変更 対応コース
安衛則第36条第39号準拠 ／ 6時間以上
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
安全AIポータル

## Slide 2
AGENDA
本日のアジェンダ
01
なぜ足場特別教育か
建設業墜落・転落死亡災害における足場の比重
02
学科カリキュラムの4要素
足場の方法・工事用設備・災害防止・関係法令の法定区分
03
6時間以上の時間割
法定科目と各時間配分の確認
04
組立から解体まで4STEP
計画→組立→使用前点検→解体の流れ
05
墜落防止と組立解体時のポイント
手すり先行・親綱・幅木・先行手すり工法
06
点検5ステップと管理者責務
安衛則564条に基づく点検と元方の責任
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
02 / 10

## Slide 3
WHY NOW
なぜ足場特別教育か
30
%
建設業の墜落・転落死亡災害のうち足場関連が占める比率
出典：厚生労働省「死亡災害報告」建設業 起因物別分析
起因物別 建設業 墜落死亡災害の傾向（相対値）
足場
1.00
屋根・はり・もや
0.85
開口部
0.62
階段・桟橋
0.41
その他
0.28
※足場を1.00として正規化した起因物別の概算傾向。
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
03 / 10

## Slide 4
FOUR PILLARS
学科カリキュラムの4要素
安衛則第36条第39号・特別教育規程が定める足場特別教育 学科科目
01
足場・作業の方法に関する知識
足場の種類・構造、組立・解体・変更の方法、墜落・崩壊防止の作業手順
02
工事用設備・機械・器具・作業環境に関する知識
鋼管・くさび緊結式・枠組足場の部材、移動式足場、作業床・手すり・幅木
03
労働災害の防止に関する知識
墜落・転落、飛来落下、はさまれ、感電の防止、要求性能墜落制止用器具の使用
04
関係法令
安衛法・安衛則 第三編第十章（足場）、第518条〜第575条の主要条文の要点
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
04 / 10

## Slide 5
CURRICULUM HOURS
6時間以上 カリキュラム時間割
科目
時間
主な内容
備考
足場・作業の方法に関する知識
3.0h
種類・構造・組立解体手順
学科
工事用設備・機械・器具に関する知識
0.5h
部材・作業床・手すり等
学科
労働災害の防止に関する知識
1.5h
墜落・崩壊・飛来落下防止
学科
関係法令
1.0h
安衛則第518条〜第575条等
学科
合計
6.0h以上
学科のみ（実技なし）
省令最低時間
出典：労働安全衛生規則第36条第39号・特別教育規程（学科6時間以上）
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
05 / 10

## Slide 6
SCAFFOLD LIFECYCLE
足場点検・使用 4STEP
安衛則第564条・第567条に基づき、計画から解体までの定型手順を確立する
STEP 1
1
組立計画
設置場所・荷重・気象条件を踏まえ、組立図と作業手順書を作成
STEP 2
2
組立て
作業主任者の指揮、先行手すり工法、幅木・メッシュシートの設置
STEP 3
3
使用前・始業前点検
強風・大雨・地震後および毎日の作業開始前に異常の有無を確認
STEP 4
4
解体
上部から順次、足場材の落下防止、立入禁止区画と監視員配置
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
06 / 10

## Slide 7
FALL PREVENTION
墜落防止と組立解体時のポイント
FALL PREVENTION
墜落防止 4ポイント
1
手すり先行工法
上部床に上がる前に手すりを設置、二段手すりと中桟を確保
2
親綱の張設
移動範囲全体に水平親綱を張り、要求性能墜落制止用器具を常時掛け替え
3
幅木・メッシュシート
高さ10cm以上の幅木と落下防止シートで飛来落下を防止
4
開口部・隙間の養生
作業床と建地の隙間は12cm未満、開口部は確実に塞ぐか手すり設置
ERECTION & DISMANTLING
組立解体時 4ポイント
1
先行手すり工法の徹底
上層に上がる前に手すりが先行する工法・部材を必ず採用
2
段違い・ずらしの禁止
作業床の段違い、踏抜きやすい配置を避け、確実な緊結を確認
3
架材・部材の事前点検
鋼管の曲がり・腐食、緊結金具の損傷、ピン・くさびの摩耗を確認
4
強風・大雨時の作業中止
10分間平均風速10m/s以上、降雨1mm/h以上、降雪1cm/h以上で中止
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
07 / 10

## Slide 8
INSPECTION 5 STEPS
足場点検の5ステップ
安衛則第567条に基づく点検は、悪天候後・組立変更解体後・始業前に必ず実施
01
床材・幅木の点検
損傷・腐食・隙間（建地と床の間12cm未満）、固定状況を目視で確認
02
手すり・中桟の点検
高さ85cm以上の手すり、35〜50cmの中桟または幅木の有無を確認
03
緊結部・接続部の点検
緊結金具・ピン・くさびの緩み、変形、摩耗を点検し、不良は即交換
04
壁つなぎ・控えの点検
規定間隔（垂直9m以下・水平8m以下等）の壁つなぎが機能しているか確認
05
記録・是正
点検者・点検日・結果と補修内容を記録し、是正完了まで使用禁止表示
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
08 / 10

## Slide 9
MANAGER'S DUTIES
管理者・元方の責務
安衛法第59条第3項（特別教育）・第29条（元方事業者）および安衛則第564条〜第575条に基づく取組み
01
特別教育の確実な実施
学科6時間以上を雇入れ時・配置替え時に実施し、受講記録を整備
02
教育記録の3年保存
受講者氏名・科目・時間・講師名を記録し、3年以上保存（安衛則第38条）
03
作業主任者の選任と職務
つり足場・張出し足場・高さ5m以上の足場では作業主任者を選任し職務遂行
04
元方事業者としての統括
関係請負人への指導・連絡調整、合同点検・是正の仕組みを整備
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
09 / 10

## Slide 10
KEY TAKEAWAYS
本日のまとめ
01
足場は墜落死亡の最大起因物
建設業の墜落災害で足場関連は最大の比重を占める
02
先行手すり工法を徹底
組立・解体時こそ墜落リスクが高く、先行設置が原則
03
点検は安衛則564・567条
悪天候後・変更解体後・始業前の3局面で必ず実施
04
記録3年保存と元方統括
特別教育・点検記録を3年保存し、元方は合同点検で統括
お問い合わせ
anzen-ai-portal.jp/contact
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修