## Slide 1
労働衛生教育
NOISE-INDUCED HEARING LOSS PREVENTION
騒音障害防止 労働衛生教育
令和5年改訂ガイドライン対応コース
基発0420第2号（令和5年改訂）準拠 ／ 約1.5時間
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
安全AIポータル

## Slide 2
AGENDA
本日のアジェンダ
01
なぜ今、騒音障害防止か
騒音性難聴の不可逆性と令和5年改訂の背景
02
騒音対策の4要素
作業環境管理・作業管理・聴覚保護具・健康管理
03
等価騒音レベル管理区分
LAeq,8hに基づく第I/II/III管理区分の判定
04
騒音管理 4STEP
測定→区分判定→低減対策→聴覚保護
05
騒音源対策と聴覚保護具
発生源・伝播対策とNRR/SNRに基づく選定
06
聴力検査5ステップと事業者責務
雇入→定期→特殊→所見→保健指導
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
02 / 10

## Slide 3
WHY NOW
なぜ今、騒音障害防止か
85
dB
騒音障害防止ガイドライン 管理区分Iの境界レベル
出典：厚生労働省「業務上疾病発生状況等調査」
業種別 騒音性難聴認定の傾向（相対値）
製造業
1.00
建設業
0.71
運輸業
0.38
廃棄物処理
0.24
その他
0.18
※製造業の認定件数を1.00として正規化した業種別傾向の概算。
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
03 / 10

## Slide 4
FOUR PILLARS
騒音対策の4要素
令和5年4月20日改訂「騒音障害防止のためのガイドライン」（基発0420第2号）に基づく取組み
01
作業環境管理
6月以内ごとの作業環境測定、A・B測定の実施、管理区分判定、結果の掲示・記録
02
作業管理
騒音作業の時間制限・配置、休憩取得、表示・標識、立入禁止・許可制の運用
03
聴覚保護具
NRR/SNRに基づく選定、装着訓練、定期点検・交換、適合確認とフィットテスト
04
健康管理
雇入時・定期・特殊健診（聴力検査）、所見者の保健指導、産業医連携
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
04 / 10

## Slide 5
NOISE MANAGEMENT CATEGORIES
等価騒音レベル管理区分
管理区分
LAeq,8h
措置
聴力検査
第I管理区分
85dB未満
現状維持。継続測定で監視
雇入時・定期健診
第II管理区分
85dB以上90dB未満
聴覚保護具の使用、表示、教育、低減対策の検討
雇入時・定期＋特殊健診
第III管理区分
90dB以上
発生源・伝播対策の実施、保護具着用義務、立入制限
雇入時・定期＋特殊健診（強化）
強烈な騒音発生場所
概ね90dB以上の継続作業
施設・設備の改善、保護具着用、教育徹底
特殊健診を6月以内ごと
著しい騒音発生場所
概ね85dB以上
保護具支給、表示、作業時間管理
定期＋特殊健診
出典：基発0420第2号「騒音障害防止のためのガイドライン」（令和5年改訂）より要約
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
05 / 10

## Slide 6
NOISE MANAGEMENT FLOW
騒音管理 4STEP
ガイドラインの運用は「測定起点」。実態把握から低減・保護まで一貫運用
STEP 1
1
騒音測定
6月以内ごとに作業環境測定。LAeq,8hを把握し記録・掲示
STEP 2
2
区分判定
第I/II/III管理区分を判定し、必要措置を決定
STEP 3
3
低減対策
発生源・伝播・受音の順で対策。設備更新・遮音・吸音・消音器
STEP 4
4
聴覚保護
NRR/SNRに基づく保護具選定・装着訓練・適合確認
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
06 / 10

## Slide 7
SOURCE & PROTECTION
騒音源対策と聴覚保護
NOISE SOURCE CONTROL
騒音源対策 4ポイント
1
発生源対策（最優先）
低騒音機械への更新、防振・制振、適切な保守整備
2
伝播経路対策
遮音壁・防音パネル・吸音材で伝播を遮断
3
消音器・サイレンサー
排気・吸気・送風機の消音器設置で騒音低減
4
覆い・密閉化
騒音発生機器の囲い込み、ブース化で受音側を保護
HEARING PROTECTION
聴覚保護具 4ポイント
1
NRR/SNRで選定
騒音レベルと低減量から適合する保護具を選定
2
装着訓練
正しい装着方法を教育。フィットテストで適合確認
3
定期点検・交換
耳栓は使い捨て・耳覆いはクッション劣化で交換
4
選定基準の文書化
作業区分ごとの保護具仕様を明文化し統一運用
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
07 / 10

## Slide 8
AUDIOMETRY STEPS
聴力検査 5ステップ
騒音性難聴は不可逆。早期発見と保健指導で進行を抑える
01
雇入時聴力検査
配置前のベースライン取得。1000Hz・4000Hzの聴力を測定
02
定期健診（年1回）
一般定期健診の聴力検査で経年変化を把握
03
特殊健診（6月以内ごと）
騒音作業従事者に対し250〜8000Hzの精密聴力検査を実施
04
所見者対応
4000Hz中心の閾値上昇は要注意。産業医判定で就業判断
05
保健指導
保護具着用の徹底、配置転換、生活面での騒音回避指導
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
08 / 10

## Slide 9
EMPLOYER'S DUTIES
事業者の責務
安衛法第65条・第66条および基発0420第2号（令和5年改訂）に基づく取組み
01
作業環境測定の実施
6月以内ごとに測定し、結果を記録・掲示・労働者へ周知
02
聴覚保護具の支給
騒音作業区分に応じた保護具を支給し、装着訓練を実施
03
聴力検査の実施
雇入時・定期・特殊健診を法定どおり実施し、所見者は保健指導
04
記録の保存
測定・健診・教育記録を法定期間（健診は5年）保存し是正履歴を残す
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
09 / 10

## Slide 10
KEY TAKEAWAYS
本日のまとめ
01
騒音性難聴は不可逆
予防が唯一の対策。早期発見で進行を抑える
02
測定起点で4要素を運用
LAeq,8hで管理区分を決め、対策を選択する
03
発生源対策を最優先に
保護具は最後の砦。発生源・伝播・受音の順で
04
健診と記録で継続改善
特殊健診6月以内ごと、保健指導で進行抑制
お問い合わせ
anzen-ai-portal.jp/contact
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修