## Slide 1
労働衛生教育
LOW BACK PAIN PREVENTION
腰痛予防 労働衛生教育
実務対応コース
基発0618第1号準拠 ／ 約2時間
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
安全AIポータル

## Slide 2
AGENDA
本日のアジェンダ
01
なぜ今、腰痛予防か
業務上疾病の中で腰痛が占める比率と社会的影響
02
腰痛予防対策指針の4要素
作業管理・作業環境管理・健康管理・労働衛生教育
03
作業別リスクプロファイル
建設・製造・福祉医療・運輸・事務VDTの傾向
04
リスクアセスメント 4STEP
危険源特定→見積り→対策→実施・記録
05
作業姿勢・動作の原則
重量物取扱いとVDT作業の具体ポイント
06
体操と管理者の責務
5分ルーチンと法定責任の整理
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
02 / 10

## Slide 3
WHY NOW
なぜ今、腰痛予防か
60
%
業務上疾病に占める腰痛の比率
出典：厚生労働省「業務上疾病発生状況等調査」
業種別 腰痛発生率の傾向（相対値）
陸上貨物運送
1.00
保健衛生
0.78
社会福祉施設
0.61
建設業
0.44
製造業
0.29
※陸上貨物運送業の発生率を1.00として正規化した業種別傾向の概算。
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
03 / 10

## Slide 4
FOUR PILLARS
腰痛予防対策指針の4要素
平成25年改訂「職場における腰痛予防対策指針」が定める使用者の取組み
01
作業管理
自動化・省力化、作業姿勢・動作、作業の実施体制、作業標準、休憩・作業量・作業時間、靴・服装・手袋、補助器具
02
作業環境管理
温度（寒冷を避ける）、照明（不適切な姿勢を防ぐ）、作業床面（凹凸・段差・滑り防止）、作業空間・設備の配置
03
健康管理
作業者の健康診断、腰痛予防体操の実施、職場における対応（早期受診の勧奨）、心理・社会的要因への配慮
04
労働衛生教育
雇入れ時・配置替え時の教育、作業従事者への定期的な教育、管理監督者への教育、補助具の正しい使い方
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
04 / 10

## Slide 5
RISK PROFILE BY INDUSTRY
作業別リスクプロファイル
業種
主な負荷
代表動作
重点対策
建設業
重量物・不整地
持上げ・運搬・中腰
補助具・分解搬送・休憩設計
製造業
反復・立位・ひねり
組立・搬送・台上作業
作業台高さ・自動化・配置
福祉・医療
対人介助・移乗
抱上げ・前傾・ひねり
リフト・スライディング・2人介助
陸上運輸
長時間座位・荷扱い
運転・積込・荷降し
シート姿勢・パレット化・分割
事務VDT
静的姿勢・前傾
PC作業・電話・書類
椅子・モニター高・小休止
出典：基発0618第1号 別紙 各業種別ガイドラインより要約
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
05 / 10

## Slide 6
RISK ASSESSMENT FLOW
腰痛のリスクアセスメント 4STEP
安衛則第577条の2の趣旨に沿い、現場で実行可能な手順に落とし込む
STEP 1
1
危険源の特定
重量・姿勢・反復・環境を作業ごとに洗い出し
STEP 2
2
リスクの見積り
重篤度×頻度×可能性で優先度を点数化
STEP 3
3
対策の検討・選定
排除→代替→工学→管理→保護で選定
STEP 4
4
実施・記録・見直し
記録3年保存、定期見直しと再評価
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
06 / 10

## Slide 7
POSTURE & MOTION
作業姿勢・動作の原則
HEAVY LIFTING
重量物取扱い 4ポイント
1
持上げ前に足幅を肩幅
体に荷を密着させて重心を近づける
2
膝を曲げて腰を落とす
背中はまっすぐ。腰だけで持ち上げない
3
ひねり動作を避ける
体の正面で扱い、向きは足から変える
4
単独取扱い重量の上限
男性は体重の約40％以下、女性は約24％以下を目安（指針）
VDT WORK
VDT作業 4ポイント
1
椅子は深く腰掛け背を支持
骨盤を立てて腰部の前弯を保つ
2
モニター上端を視線水平に
距離は概ね40cm以上を確保
3
連続作業は1時間以内
10〜15分の小休止で姿勢をリセット
4
肘・手首は概ね水平
キーボード位置で肩の緊張を抑制
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
07 / 10

## Slide 8
5-MINUTE ROUTINE
腰痛予防体操 5分ルーチン
始業前または小休止に。痛みのある場合は中止し医師に相談
01
骨盤前後傾
仰向けまたは座位で骨盤をゆっくり前後に動かす（30秒）
02
体側ストレッチ
立位で片手を頭上に伸ばし反対側へ側屈（左右各30秒）
03
ハムストリング
椅子座位で片脚を伸ばし、ももの裏を伸ばす（左右各30秒）
04
キャット&カウ
四つ這いで背中を丸める・反らすを繰り返す（60秒）
05
体幹ひねり
椅子座位で上体をゆっくり左右にひねる（左右各30秒）
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
08 / 10

## Slide 9
MANAGER'S DUTIES
管理者の責務
安衛法第59条（雇入時等）・第60条の2（従事者への安全衛生教育の努力義務）および関係指針に基づく使用者の取組み
01
健康診断の実施
配置前および定期。腰部の自覚症状・既往歴を含めた問診を組み込む
02
職場巡視・現場確認
補助具の使用状況、姿勢、休憩取得を定期的に確認し改善指示
03
教育の計画的実施
雇入れ時・配置替え時、年1回以上の再教育を年間計画に明記
04
記録の保存
教育記録・健診記録・RA記録を3年以上保存し、是正履歴を残す
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修
09 / 10

## Slide 10
KEY TAKEAWAYS
本日のまとめ
01
腰痛は「作業×環境×個人」の重層リスク
単一対策ではなく4要素を組み合わせる
02
リスクアセスメントを定常運用に
4STEPを年1回以上、変更時にも再実施
03
補助具と教育で属人化を断つ
リフト・スライディング等の活用が前提
04
記録と再評価が継続改善の核
教育・健診・RAは3年保存、毎年見直し
お問い合わせ
anzen-ai-portal.jp/contact
安全AIポータル編集部｜労働安全コンサルタント監修